## Slide 1: Análise oncológica de mamografias por machine learning
Guilherme Freitas de Araujo
Projeto final II
Orientadora: Prof. Marley Maria B. R. Vellasco
Coorientador: Prof. Italo de Oliveira Matias
Rio de Janeiro, Agosto de 2019

## Slide 2: 1. Introdução
Câncer de mama
  Segundo tipo de câncer com mais ocorrência em mulheres nos Estados Unidos da America (EUA), depois do câncer de pele não melanoma.
  Estima-se por volta de 268.000 novos casos de câncer de mama serão diagnosticados em 2019 nos EUA e 41.000 mulheres morrerão.

## Slide 3: 1. Introdução
Mamografia
  Exame de imagem feito por raio-x para detecção de câncer de mama.
  Recomendado anualmente para mulheres acima dos 40 anos.
  Estima-se que uma a cada cinco mamografias resultam em falsos negativos e que 7% a 9% de mulheres que realizam mamografias anualmente receberam um resultado falso-positivo recomendando a etapa de biopsia.

## Slide 4: 1. Introdução
Inteligência artificial (IA)
  Simulação de inteligência humana por meio de computadores.
  Redes neurais artificiais tentam simular a rede neural animal que constitui o cérebro.
  Machine learning pode ser considerado um subset de IA utilizado para realizar uma tarefa específica sem instruções explícitas, através de padrões e inferência.

## Slide 5: 1. Introdução
Processamento digital de imagens
  Imagem monocromática definida por uma matriz bidimensional composta por pixels (Picture Elements), descritos por uma função f(x,y) da intensidade luminosa.
  f(x,y) pode ser decomposta em: (i) componente de iluminação, i(x,y) e componente de refletância, r(x,y).

## Slide 6: 1. Introdução
Objetivo do Projeto
  Aplicar machine learning na área de biomedicina para classificação de mamografias.
Benigno
Maligno

## Slide 7: 2. Situação atual
Classificação de imagens
  Redes convolucionais
  Benchmarks de classificação de imagem (CIPHAR 10, CIPHAR 100, ILSVRC)
IA na medicina
  Diagnóstico auxiliado por computador (Computer-Aided Diagnosis, CAD)

## Slide 8: 3. Objetivo do projeto
Classificação de mamografias
  Classificar em tumores benignos ou malignos
  Desenvolvimento de uma rede que possa ser utilizada como base de uma aplicação que auxilie o profissional de medicina no dia-a-dia

## Slide 9: 4. Estudos iniciais
Imagem da mama
  O Sistema de Laudos e Registro de Dados de Imagem da Mama (BI-RADS®) do American College of Radiology (ACR)
Machine learning na prática
  Tensorflow

## Slide 10: 5. Base de dados
CBIS-DDSM
  CBIS-DDSM (Curated Breast Imaging Subset of DDSM), versão atualizada e padronizada da DDSM (Digital Database for Screening Mammography) de 1997
  Coleção de dados das seguintes fontes: Massachusetts General Hospital, Wake Forest University School of Medicine, Sacred Heart Hospital, and Washington University of St Louis School of Medicine

## Slide 11: 6. Aplicação
Classifying Cancer
  Projeto em Python3 para classificação de tumores de mama utilizando Tensorflow e redes neurais convolucionais
  Classifica imagens hispatológicas da base de dados BreaKHis
  Tensorboard

## Slide 12: 7. Ferramentas auxiliares
Pré-processamento das imagens
  Foram desenvolvidos dois scripts em Python para se realizar um pré-processamento das imagens para adequação ao software
  readCsv: interpreta o arquivo CSV (Comma Separated Values) separando as imagens malignas e benignas em pastas
  convertDicomToPng: converte as imagens do formato DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) para PNG (Portable Network Graphics)

## Slide 13: 8. Testes
Teste da arquitetura
  Arquitetura original foi desenvolvida para classificação de imagens histopatológicas com três canais de cor RGB
  Testes de assertividade da arquitetura original variando epochs e learning rate
Batch size | Epochs | Learning rate | Acurácia
64 | 20 | 0.0001 | 61.35%
64 | 20 | 0.001 | 65.03%
64 | 50 | 0.0001 | 65.54%
64 | 50 | 0.001 | 57.62%
Uma camada convolutiva com 64 filtros na dimensão 3x3, que receberá uma imagem 64x64, uma camada de max pooling com filtros 2x2, e função de ativação Rectified Linear Unit (ReLU)
Duas camadas convolutivas com 128 filtros de dimensão 3x3, e as mesmas camadas de pooling e ReLU da primeira camada convolutiva
Primeira camada totalmente conectada com 1024 neurônios com uma camada de ReLU
Camada de Dropout
Segunda camada totalmente conectada com função de ativação é a Softmax

## Slide 14: 8. Testes
Teste da arquitetura
  Testes de assertividade variando quantidade de camadas convolucionais de duas a cinco
  Teste de assertividade com três camadas totalmente conectadas
Conv layers | Batch size | Epochs | Learning rate | Acurácia
2 | 64 | 20 | 0.0001 | 66.25%
2 | 64 | 50 | 0.0001 | 64.72%
4 | 64 | 20 | 0.0001 | 63.49%
4 | 64 | 50 | 0.0001 | 62.57%
5 | 64 | 20 | 0.0001 | 64.41%
5 | 64 | 50 | 0.0001 | 64.72%
Full Conn layers | Batch size | Epochs | Learning rate | Acurácia
3 | 64 | 20 | 0.0001 | 62.88%
3 | 64 | 50 | 0.0001 | 63.42%

## Slide 15: 8. Testes
Teste da arquitetura
  Testes de assertividade adicionando uma camada de Dropout
  Nova arquitetura definida
Dropout layer | Batch size | Epochs | Learning rate | Acurácia
2 | 64 | 20 | 0.0001 | 61.96%
2 | 64 | 50 | 0.0001 | 64.48%
Uma camada convolutiva com 64 filtros na dimensão 3x3, que receberá uma imagem 64x64, uma camada de max pooling com filtros 2x2, e função de ativação Rectified Linear Unit (ReLU)
Uma camada convolutiva com 128 filtros de dimensão 3x3, e as mesmas camadas de pooling e ReLU da primeira camada convolutiva
Primeira camada totalmente conectada com 1024 neurônios com uma camada de ReLU
Camada de Dropout
Segunda camada totalmente conectada com função de ativação é a Softmax

## Slide 16: 8. Testes
Teste de epochs
  A variação de epochs seguiu o padrão 10, 20, 30, 50, 80, 100
Batch size | Epochs | Learning rate | Acurácia
64 | 10 | 0.0001 | 60.73%
64 | 20 | 0.0001 | 66.25%
64 | 30 | 0.0001 | 65.70%
64 | 50 | 0.0001 | 64.72%
64 | 80 | 0.0001 | 62.68%
64 | 100 | 0.0001 | 55.52%
Teste de batch size
  A variação de batch size seguiu o padrão 8, 16, 32, 64, 128
Batch size | Epochs | Learning rate | Acurácia
8 | 20 | 0.0001 | 58.34%
8 | 30 | 0.0001 | 57.26%
16 | 20 | 0.0001 | 60.68%
16 | 30 | 0.0001 | 60.03%
32 | 20 | 0.0001 | 64.48%
32 | 30 | 0.0001 | 64.01%
64 | 20 | 0.0001 | 66.25%
64 | 30 | 0.0001 | 65.70%
128 | 20 | 0.0001 | 63.45%
128 | 30 | 0.0001 | 63.19%

## Slide 17: 8. Testes
Data augmentation
  Processo com objetivo de aumentar a base de dados aplicando certas transformações nas imagens mantendo as características que as classificam
  Aplicado o processo de espelhamento das imagens através do desenvolvimento de um script dataAugmentation

## Slide 18: 9. Conclusão
Assertividade final
Para o futuro
  Testes com AutoAugment, testes com outra base de dados, testes com outras arquiteturas para aumentar assertividade do software
  Automação dos scripts desenvolvidos e da segmentação
  Uso de GPUs (Graphics Processing Units) para treinamento da rede
  Classificação dentro da escala BI-RADS
  Desenvolvimento de uma ferramenta CAD para uso profissional